Bodenhülse Ø76,1mm für Poller flexibel mit 3 Kant Schnellverschluss:

Für flexible Poller ist ein System mit 3 Kant Schnellverschluss vorzusehen, bestehend aus

Bodenhülse mit Verriegelung und Ankerhülse.

Zur Betätigung wir ein Schlüssel nach DIN 3223 verwendet, Dreikant mit Kantenlänge 17mm. Die Verriegelung muss in der Position OFFEN bzw. Position GESCHLOSSEN sauber einrasten, damit eine Betätigung von Hand nicht möglich ist.

Die Ankerhülse mit Außendurchmesser 76,1mm besitzt am oberen Ende ein Gewinde M64x2, Länge 33mm, einen Einstich zur Verriegelung mit dem Dreikant und eine Einfräsung am unteren Ende zur Verdrehsicherung. Gesamtlänge ca. 260mm.

Die Bodenhülse mit 3 Kant Schnellverschluss muss bodenbündig sein.

Die Öffnung für den Dreikant muss mittels Deckel geschlossen und geschützt werden.

Die Öffnung für den Poller muss mittels Deckel verschlossen werden können, um Stolpergefahren zu vermeiden.

Alle Komponenten sind aus geeigneten Werkstoffen zu fertigen.

Alle Komponenten sind gegen Korrosion zu schützen.

Die Bodenhülsen sind vorzumontieren und so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.

Fundament: empfohlene Sockelmaße 40x40x40cm; Betongüte: C30/37 oder C25/30 (LP). Das Aufschüttmaterial um den Sockel ist in Schichten anzubringen und sorgfältig zu verdichten.