Bodenhülse Ø76,1mm für flexible Gelenke für Verkehrsschilder zum Einbetonieren:

Für die Befestigung des Gelenksystems wird eine Bodenhülse verwendet, dickwandiges Rohr mit Außendurchmesser 76,1mm, Wanddicke 7 mm, Länge 350mm. Das verwendete Rohr muss EN 10210 entsprechen, Stahlqualität nach EN 10027, S235JR oder höherwertig.

Zur festen Verankerung der Bodenhülse im Fundament ist eine Durchgangsbohrung mit Durchmesser 12mm und 50mm Abstand vom unteren Ende vorzusehen. Als Anker wird Bewehrungsstahl (Armierungseisen) mit Durchmesser 10mm und Länge 120mm verwendet. Die Bodenhülse ist am oberen Ende mit einem Gewinde M64x2 und Mindestlänge von 34mm zu versehen, damit der Poller angeschraubt werden kann.

Die Bodenhülse ist gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Die Bodenhülsen sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.

Fundament: empfohlene Sockelmaße 40x40x40cm; Betongüte: C30/37 oder C25/30 (LP). Das Aufschüttmaterial um den Sockel ist in Schichten anzubringen und sorgfältig zu verdichten