Bodenplatte Ø60,3mm für flexible Gelenke für Verkehrsschilder zum Aufschrauben:

Für die Befestigung des Gelenksystems auf z.B. tragenden Decken, wo kein Fundament mehr gesetzt werden kann, ist eine Bodenplatte zu verwenden.

Die Bodenplatte besitzt einen Außendurchmesser von 320mm, Blechdicke 12mm. Im Zentrum ist eine Gewindebuchse mit Gewinde M48x2, Höhe 26mm zur Befestigung des Gelenksystems beidseitig anzuschweißen. Die Gewindebuchse darf an der Unterseite nicht vorstehen.

Die Stahlqualitäten entsprechen EN 10027, S355J2H / S355J2N oder höherwertig.

Die Bodenplatte wird mit 8 Dübel TG8 und Schrauben M8x60 10.9 angeschraubt, Teilkreisdurchmesser 292mm.

Die Bodenplatte wird auf tragfähiger Betondecke mit Betongüte C30/37 oder C25/30 (LP) angebracht.

Die Bodenplatte ist gegen Korrosion zu schützen, nach EN 4042 oder höherwertig.

Die Bodenplatten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.