Edelstahlpoller mit 3 Ringen Ø 76,1mm fix

Runder INOX-Poller starr zum Einbetonieren

Pollerrohr mit Außendurchmesser 76,1mm, Wanddicke 2 mm, Gesamtlänge 1200mm, Länge 1000mm über Flur, Deckel flach und verschweißt. Die Schweißnaht zwischen Deckel und Rohr muss sauber verschliffen werden. Das verwendete Rohr muss EN 10217 entsprechen, Stahlqualität nach EN 10088, AISI 304 oder höherwertig.

Ca. 50mm vom oberen Pollerende sind 3 rechteckige Einstiche (Breite 8mm, Abstand 12mm, Tiefe 2mm) anzubringen.

Das Pollerrohr wird nach dem Schweißen sauber und gleichmäßig gebürstet.

Zur festen Verankerung des Pollers im Fundament ist eine Durchgangsbohrung mit Durchmesser 12mm und 50mm Abstand vom unteren Ende vorzusehen. Als Anker wird Bewehrungsstahl (Armierungseisen) mit Durchmesser 10mm und Länge 120mm verwendet.

Die Pfosten sind so zu verpacken, dass eine Beschädigung beim Transport und der Lagerung nichts zu befürchten ist.