Dekorative LED-Pollerleuchte aus Holz

Durchmesser 80mm, Installation mit Bodenhülse

Leuchtenkopf mit 1 Lichtaustrittsöffnung. Diffuser aus PMMA, Stärke 3 mm.

Mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Leuchten-Lichtstrom 136 lm, Leuchtenleistung 1,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 90 lm/W. Lichtfarbe weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6500 K.

Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 20.000 h.

Leuchtenkörper aus Zirbelkiefer, Schrauben aus Edelstahl V2A.

Oberfläche geschliffen und geölt, Farbe natur.

Leuchtendurchmesser 80 mm, Leuchtenbreite 25mm

Gesamthöhe 1000 mm.

Installation der Pollerleuchte mittels Bodenhülse.

Durchmesser Bodenhülse 60mm, Länge 300mm

Schutzart (DIN EN 60529): IP65.

Leuchte komplett mit angeschlossener Zuleitung, 500 mm.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Gesamtgewicht 10,0 kg.