Dekorative LED-Pollerleuchte

Durchmesser 76,1mm, Installation mit Bodenplatte

Leuchtenkopf mit 1 Lichtaustrittsöffnung. Diffuser aus PMMA, Stärke 3 mm.

Mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Leuchten-Lichtstrom 136 lm, Leuchtenleistung 1,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 90 lm/W. Lichtfarbe weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6500 K.

Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 20.000 h.

Leuchtenkörper aus Stahl, verzinkt nach EN 4042, korrosionsbeständig, Schrauben aus Edelstahl V2A.

Oberfläche anodisiert und anschließend mit einer Epoxy-Pulvergrundierung und alterungsbeständigen Polyester-Pulverbeschichtung versehen. Farbe antrazith.

Leuchtendurchmesser 76 mm, Leuchtenbreite 25mm

Gesamthöhe 1000 mm.

Befestigung der Pollerleuchte auf festem Untergrund über Bodenplatte.

Durchmesser Bodenplatte 150mm, Blechstärke 5mm.

Schutzart (DIN EN 60529): IP65.

Leuchte komplett mit angeschlossener Zuleitung, 500 mm.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Gewicht 8,0 kg.

Dekorative LED-Pollerleuchte

Durchmesser 76,1mm, Installation mit Bodenhülse

Leuchtenkopf mit 1 Lichtaustrittsöffnung. Diffuser aus PMMA, Stärke 3 mm.

Mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung. Leuchten-Lichtstrom 136 lm, Leuchtenleistung 1,5 W, Leuchten-Lichtausbeute 90 lm/W. Lichtfarbe weiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 6500 K.

Mittlere Bemessungslebensdauer L70(tq 25 °C) = 20.000 h.

Leuchtenkörper aus Stahl, verzinkt nach EN 4042, korrosionsbeständig, Schrauben aus Edelstahl V2A.

Oberfläche anodisiert und anschließend mit einer Epoxy-Pulvergrundierung und alterungsbeständigen Polyester-Pulverbeschichtung versehen. Farbe antrazith.

Leuchtendurchmesser 76 mm, Leuchtenbreite 25mm

Gesamthöhe 1000 mm.

Installation der Pollerleuchte mittels Bodenhülse.

Durchmesser Bodenhülse 76mm, mit Zentrierbund, Länge 380mm

Schutzart (DIN EN 60529): IP65.

Leuchte komplett mit angeschlossener Zuleitung, 500 mm.

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Gesamtgewicht 10,0 kg.